## Slide 1
Satellite monitoring of ground and structure deformations applied to Coliseum archaeological park
Alfonsina Russo1, Irma Della Giovampaola1, Daniele Spizzichino2, and Gabriele Leoni2 1Colosseum
Archaeological Park, Piazza S.Maria Nova, 53 00186 Rome (irma.dellagiovampaola@beniculturali.it)
2ISPRA, Roma, Italy (daniele.spizzichino@isprambiente.it)

## Slide 2
The Archaeological Park of the Colosseum was established with the Ministry Decree n. 15 of 12 January 2017, with the aim of assigning to an institution with special autonomy the task of providing for the protection and enhancement of the central archaeological area of Rome
The Archaeological Park of the Colosseum became fully operative at the beginning of 2018
and as a first ACT start with the institution of “the monitoring office”.
The Archaeological Park of the Colosseum with around of 8 MLn of tourists every year is one of the most archaeological visited CH at worldwide.

## Slide 3
PALATINO:
Zona arcaica
Complesso Augusteo
Domus Tiberiana
Palazzi Imperiali
Vigna Barberini e pendice E del Palatino
Pendice S del Palatino
S. Maria Antiqua e pendice O del Palatino
Orti Farnesiani
FORO ROMANO:
Pendice del Campidoglio
Piazza del Foro
Pendici della Velia
Pendice N del Palatino
COLOSSEO
DOMUS AUREA
1
2
4
VII
VIII
III
IV
II
I
VI
V
3
THE ZONING OF THE PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO FOR THE MANAGEMENT OF MONITORING AND MAINTENANCE ACTIVITIES
The zoning is useful for the ordinary monitoring and maintenance every day activities
Russo, I Della Giovampaola, Il monitoraggio e la manutenzione delle aree archeologiche. Il piano per il futuro del Parco archeologico del Colosseo, in Monitoraggio e manutenzione delle aree archeologiche. Cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico, degrado chimico-ambientale, atti del convegno internazionale di studi, Roma, Curia Iulia, 20-21 marzo 2019, a cura di A. Russo-I. Della Giovampaola, cs.. Bibliotheca archaeologica, 65.
Notes: La zonizzazione è funzionale alla gestione delle attività ordinarie e straordinarie di monitoraggio e manutenzione

## Slide 4
Flow chart, all data are fully integrated into the online system
DATA BASE +
SOFTWARE E PLUGIN
UTENTIINTERNI
UTENTIESTERNI
APP
WEB
UTENTI
INTERNI
UTENTI
ESTERNI
WEB
SEDE UFFICIO:
• Data entry
• Archivio storico
• Gestione User
• Schede
• Documenti
MONITORAGGIO
SATELLITARE
DATA LOG
E SENSORI
RILIEVI LASERSCAN
FOTOGRAM
METRICI
ACQUISIZIONE
PERIODICA
DI DATI
REPORT:
• Monumenti
• Funzionario
• Utenti esterni
• Cantieri
CABINA DI REGIA
Ufficio con videowall
visualizzazione online eventi
The monitoring office implementation is also driven by the necessity to be supported by interdisciplinary team in order to standardize procedure and protocols of action to be extended to all the national and international archaeological sites
Russo, I Della Giovampaola, Il monitoraggio e la manutenzione delle aree archeologiche. Il piano per il futuro del Parco archeologico del Colosseo, in Monitoraggio e manutenzione delle aree archeologiche. Cambiamenti climatici, dissesto idrogeologico, degrado chimico-ambientale, atti del convegno internazionale di studi, Roma, Curia Iulia, 20-21 marzo 2019, a cura di A. Russo-I. Della Giovampaola, cs.. Bibliotheca archaeologica, 65.
Notes: La necessità degli archeologici di organizzare gruppi multidisciplinari e operativi a supporto delle messa a sistema del progetto che diventi procedura standard e prtocollo operativo per tutte le altre realte archeologiche anche internazionali

## Slide 5
TOPOGRAPHY
CTR scale 1:5.000 (ed. 2002)
Orto photo:
Microsoft BingMaps, 2016
COLLECTION OF BASE LAYER MAP – WEB GIS IMPLEMENTATION
TLS
3D laser scanning of all the site is under implementation
Bore holes map GEOTER-SONDEDILE
(2010)

## Slide 6
Recognition of past monitoring system and instrumentation and of previous interventions
The systematic collection concerning past and present monitoring system and mitigation measures is under implementation as well as the systematic collection of fracture and damage assessment along the main structures of the park.
Notes: Sistematica attività di censimento e mappatura di tuti gli strumenti passati e presenti di monitoraggio e consolidamento

## Slide 7
PSP-IFSAR e-geos elaboration march 2019
ASCending Jul 2010 – Dec 2018 DESCending Feb 2011 – Dec 2018
EO and satellite monitoring implementation

## Slide 8
PSP-IFSAR e-geos processing march 2019
HIMAGE StripMap (high resolution 3𝑚× 3𝑚), COSMO-Skymed costellation; i datasets ascending and descending respectively 135 and 107 SAR imagines.
 CSK data ascending elaboration, 04/07/2010 - 05/12/2018;
Elaborazione con dati CSK discendenti, acquisiti nel periodo 19/02/2011 - 07/12/2018;
 Integrazione delle misure ottenute con le due geometrie d’acquisizione, per la derivazione delle componenti verticale e orizzontale a risoluzione ridotta.
REFERENCE POINT
ASC RMA0E584
DESC RMD2CB91
EO and satellite monitoring implementation

## Slide 9
ITALIAN ARCHEOLOGIAC PARK NETWORK IMPLEMENTATION -INAP
DM 1440 del 02-04-2019 L.190
«..monitoraggio plurisistemico anche mediante l’analisi satellitare del patrimonio archeologico e monumentale nazionale…»
Finanziamento biennale.
La rete:
Parco Archeologico del Colosseo;
Parco Archeologico di Pompei;
Parco archeologico di Paestum;
Parco Archeologico di Ercolano;
Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
Parco Archeologico di Ostia Antica.
All the park are actually involved providing information of their base monitoring system available or under implementation: different park different problem different solution for the monitoring applications

## Slide 10
CONCLUSIONS
The archaeological park of colosseum start with the right approach in terms of proactive approach in order to reduce future problems triggered by geo-hazard and anthropogenic hazards;
The technical board for monitoring is in the operational phase for the implementation of the actions (e.g. platform implementations; in situ monitoring implementation and upgrade; downscaling of satellite services);
The Colosseum approach (standard and protocol) will be extended in the next two years to the Italian network of archaeological park